Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ - sprzęt nagłaśniająco-multimedialny

„Zakup, dostawa, instalacja i kalibrację sprzętu nagłaśniająco-multimedialnego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie”

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Galerii Biblioteki w sprzęt nagłaśniająco-multimedialny 
i oświetleniowy pozwalający na przeprowadzenie wydarzeń artystycznych oraz konferencyjno-eventowych na poziomie profesjonalnym.

Oferta powinna zawierać dostarczenie sprzętu zgodnie z podaną specyfikacją łącznie 
z potrzebnym okablowaniem sygnałowo-prądowym, montaż sprzętu jako środka trwałego Sali, kalibracja sprzętu, strojenie, programowanie oraz przygotowanie podstawowych presetów. 
Oferta powinna również zawierać szkolenie pracownika biblioteki z obsługi sprzętu 
i możliwości jego wykorzystania.

Nagłośnienie:

Oferta nagłośnienia powinna zawierać system frontowy w ilości przewidzianej w specyfikacji 
i pozwalający na nagłośnienie całej powierzchni sali galerii biblioteki z uwzględnieniem trudnej akustyki pomieszczenia w paśmie roboczym 40hz-20khz, uzyskując min. ciśnienie akustyczne na poziomie 96dBA. Rozmieszczenie elementów systemu oraz przygotowanie go do pracy powinno zostać poparte odpowiednimi pomiarami akustycznymi i być zgodne ze sztuką realizacji dźwięku.

System frontowy powinien zostać uzupełniony o system monitorowy również przygotowany pod zastane warunki pracy.

System frontowy jak i monitorowy powinien być zarządzany z jednego systemu miksowania dźwięku. Mikser powinien pozwalać na min. 48 kanałów wejściowych oraz 24 szyn wyjściowych, dołączenie stageboxa cyfrowego w technologii cyfrowej oraz koniecznie powinien być wyposażony w kartę DANTE. Mikser powinien mieć możliwość zarządzania z poziomu aplikacji mobilnej. 
Mikser powinien posiadać min. 12x korektorów GEQ, 12x compresorów dynamicznych, 
12x dynamicznych EQ, 6x efektów stereo, 10x grup DCA/VCA, 16x AUX/SUBGRP, 8x MATRIX.

System nagłośnieniowy powinien być uzupełniony o podane w specyfikacji transmisje bezprzewodowe (handheld + nagłowny), mikrofony instrumentalne, statywy, symetryzatory sygnałów oraz pełne okablowanie sygnałowo – prądowe zawierające kable głośnikowe, sygnałowe symetryczne jak i niesymetryczne, kable do transmisji cyfrowej CAT5e RJ45 itd.

System powinien zostać zamontowany estetycznie, przewody powinny zostać poprowadzone 
w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami BHP oraz przytwierdzone do podłoża lub ściany na której będą umieszczone.

OŚWIETLENIE:

Oświetlenie powinno zawierać 16x reflektorów LED Par RGBW oraz prosty sterownik do obsługi tych urządzeń. W zestawie powinno być zawarte potrzebne okablowanie prądowo sygnałowe oraz akcesoria do podwieszania do 8 sztuk urządzeń.

Sprzęt nagłaśniająco-multimedialny

| Lp. | Opis (rodzaj, typ, główne parametry) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kolumna głośnikowa pasywna szerokopasmowa Zakres pracy: 65Hz-20kHz Komponenty: 4 x 6,5"(1,75") ND + 1"(1,75") Skuteczność SPL: Min. 97dB(1W/1m) Moc RMS: Min. 800W | sztuka | 4 |
| 2 | kolumna głośnikowa basowa 1x18" Moc RMS: 1000 W Zakres pracy: 35Hz-120Hz Skuteczność: 103 dB* Impedancja: 4Ω / 8Ω Komponenty: 18"/ 4"VC | sztuka | 2 |
| 3 | kolumna głośnikowa monitor 1x8" Zakres pracy: 75Hz-20kHz Złącza: 2x Neutrik NL4MP Impedancja: 8Ω Komponenty: 8" / 2"VC + 1,4"VC Skuteczność SPL: 94dB Moc RMS: 250W | sztuka | 4 |
| 4 | wzmacniacz mocy 4 kanałowy, 4x 750W @8ohm 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω < 0.05% @ 1/2 full power | sztuka | 2 |
| 5 | wzmacniacz mocy 4 kanałowy, 4x 360W @8ohm 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω < 0.05% @ 1/2 full power | sztuka | 1 |
| 6 | procesor głośnikowy 4in8out 96 kHz sample rate 8 Parametric EQs 31-band EQ Delays Mixer Input compressor Input-output crossover RMS limiter | sztuka | 1 |
| 7 | mikser cyfrowy audio 48 Input Channels 24 Aux / Sub-Group Busses LR/LCR Master Bus 8 x 8 Full Processing Matrix 2 Solo Dynamic Equalizers Multiband Compressors 6 Digital FX 12 Graphic Equalizers Optional Waves Integration 48kHz/96kHz Sample Rate Optional Optics | sztuka | 1 |
| 8 | stagebox cyfrowy 48x analog inputs 24x analog outputs 8x aes in/out 9U size cat5e interface | sztuka | 1 |
| 9 | tablet pozwalający na sterowanie bezprzewodowe systemem audio WiFi, 128GB, Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej 12,9 cala z podświetleniem LED Rozdzielczość 2732 na 2048 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi) | sztuka | 1 |
| 10 | router do połączeń bezprzewodowych Równoczesna transmisja z prędkością 300Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz 450Mb/s w paśmie 5GHz, łączna przepustowość 750Mb/s | sztuka | 1 |
| 11 | poczwórny odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych , 4 wyjścia symetryczne Up to 64 MHz tuning range AES 256-bit encryption-enabled Pasmo 470-670 MHZ | sztuka | 2 |
| 12 | nadajnik osobisty bodypack do mikrofonów nagłownych Złącze: 4-pinowe mini złącze męskie Konfiguracja: niesymetryczne Impedancja: 1 MΩ Maksymalny poziom wejściowy, 1 kHz przy 1% THD Pad Off: 8,5 dBV (7,5 Vpp) Pad On: 20,5 dBV (30 Vpp) | sztuka | 8 |
| 13 | nadajnik osobisty do ręki 100 m z widocznością bez przeszkód 470 - 670 MHz <2,9 ms | sztuka | 8 |
| 14 | podwójna ładowarka do akumulatorów | sztuka | 4 |
| 15 | akumulator Li-ION | sztuka | 16 |
| 16 | mikrofon pojemnościowy instrumentalny na clipsie | sztuka | 8 |
| 17 | mikrofon dynamiczny instrumentalny | sztuka | 4 |
| 18 | mikrofon dynamiczny wokalny na kablu | sztuka | 4 |
| 19 | mikrofon dynamiczny wokalny supercardio | sztuka | 2 |
| 20 | mikrofon dynamiczny instrumentalny supercardio | sztuka | 2 |
| 21 | mikrofon pojemnościowy instrumentalny | sztuka | 4 |
| 22 | mikrofon dynamiczny do instrumentów basowych | sztuka | 1 |
| 23 | wielożyłowy kabel zakończony wejściami/wyjściami mikrofonowymi oraz głośnikowymi | sztuka | 1 |
| 24 | okablowanie służące do dystrybucji sygnałów audio | sztuka | 1 |
| 25 | okablowanie służące do dystrybucji mocy wzmacniacz - kolumny głośnikowe | sztuka | 1 |
| 26 | statyw mikrofonowy wysoki łamany | sztuka | 8 |
| 27 | statyw mikrofonowy niski łamany | sztuka | 8 |
| 28 | 2 - kanałowy dibox aktywny - symetryzator sygnału audio | sztuka | 4 |
| 29 | 1- kanałowy dibox aktywny - symetryzator sygnału audio | sztuka | 4 |
| 30 | montaż całego systemu nagłośnieniowego | sztuka | 1 |
| 31 | konfigurowanie systemu nagłośnieniowego pod zaplanowane użytkowanie | sztuka | 1 |
| 32 | strojenie systemu nagłośnieniowego poparte pomiarami akustyki oraz zaplanowanym użytkowaniem | sztuka | 1 |
| 33 | zestaw oświetleniowy | sztuka | 1 |

Rozmieszczenie sprzętu nagłaśniająco-multimedialny – Galeria Biblioteki